## Slide 1
初始化配置流程
先给模块上电开机，模块默认波特率为115200，模块开机成功会主动上报AT Ready
配置协议版本
  AT+MQTTVER=0
检查并配置MQTT模式
  AT+MQTTMODE=1
配置连接地址
  AT+IPPORT=39.104.114.111,1883
配置用户名密码
  AT+USERPWD=admin,C3p1i510uTsv
配置默认订阅
  AT+AUTOSUB=1,/unitslink/node/{model}/{guid}/ota,2
  {model}是节点型号，{guid}是节点的唯一标识号码
配置遗嘱信息
  AT+WILL=/unitslink/node/{model}/will,LOST+{guid},2,1
  {model}是节点型号，{guid}是节点的唯一标识号码
保存当前参数
  AT&W 保存当前参数，延时3S
重启模块
  AT+CFUN=1,1 以上配置永久生效，下次开机不用再配置了。
重启成功模块会主动上报AT Ready，没有插卡模块就空闲等待，插了SIM 卡开机且SIM 正常识别，模块会主动注册GSM 网络，如果45S 内附着GPRS 网络成功模块会主动上报+STATUS: MQTT READY，否则模块会主动重启
模块主动上报+STATUS: MQTT READY 后立即连接服务器，连接成功时模块会主动上报+STATUS: MQTT CONNECT OK
连接MQTT 服务器成功后，可以开始主题订阅或者推送，具体命令操作请参考《配置命令手册》

## Slide 2
开机上电
运行时流程
延时等待
模块是否就绪
模块就绪返回：
+STATUS: MQTT CONNECT OK
读取上一次传输数据的指令序号和数据传输间隔
等待
模块自动重启
事件：掉电
是否到达传输周期
发送数据
事件：收到OTA主题消息
是
否
否
是
?待完成
回复READY
开始接受数据
是否在特定时间内接收完成
OTA失败
等待下次服务端发起
是否通过CRC校验
开始升级固件
否
否
是
是
本次发送的数据是否与上次重复
否
当数据无变化时，为避免无谓的资源消耗，节点不发送数据。但无论如何每1小时要发送一次数据，以默认12秒的传输周期计算，最大重复次数3600/12 = 300次。

## Slide 3
sn | 指令序号 | Long
code | 故障码 | Integer
analog1 | 模拟量通道1 | Double
analog2 | 模拟量通道2 | Double
analog3 | 模拟量通道3 | Double
analog4 | 模拟量通道4 | Double
analog5 | 模拟量通道5 | Double
analog6 | 模拟量通道6 | Double
analog7 | 模拟量通道7 | Double
analog8 | 模拟量通道8 | Double
digital1 | 数字量通道1 | Boolean
digital2 | 数字量通道2 | Boolean
digital3 | 数字量通道3 | Boolean
digital4 | 数字量通道4 | Boolean
digital5 | 数字量通道5 | Boolean
digital6 | 数字量通道6 | Boolean
digital7 | 数字量通道7 | Boolean
digital8 | 数字量通道8 | Boolean
一般数据格式
{
"sn": 1,
"code": 0,
"analog1": 9.031071259639118E307,
"analog2": 1.4372638915588785E308,
"analog3": 5.458789254879716E307,
"analog4": 1.3135799993749116E308,
"analog5": 1.3282933529715214E308,
"analog6": 9.378155864284154E307,
"analog7": 1.208022383662277E308,
"analog8": 7.231178867707203E307,
"digital1": false,
"digital2": true,
"digital3": true,
"digital4": true,
"digital5": true,
"digital6": false,
"digital7": false,
"digital8": false
}
JSON序列化数据C语言库
https://github.com/DaveGamble/cJSON
代码
说明
数据类型
注：此处数据类型是Java语言下的，可根据C语言实际类型调整。
序列化后内容示例：